## Slide 1: Progetto di P.S.D.
GIORGIO UBBRIACO ~ AMEDEO ROSARIO GRANDINETTI ~ HARPEET SINGH SALVATORE COZZA ~ ROCCO DEPIETRA ~ FRANCESCO GOLLUSCIO

## Slide 2: Sommario
  Introduzione e stato dell’arte
  Obiettivo del progetto
  Descrizione schema a blocchi
  BufferLine
  Pre-Adder
  Booth Multiplier
  Final-Adder
  Counter
  FSM
  Simulazione
  Report
  Testing e validazione
  Conclusioni
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 3: Digital Image Processing
L'elaborazione digitale delle immagini mediante l'utilizzo di specifici programmi e dispositivi elettronici, permette di modificare un'immagine digitale apportando variazioni visibili e apprezzabili all'osservatore.
1) Convoluzione nel dominio spaziale con kernel appositamente progettati 2) Mascheramento di bande di frequenza specifiche nel dominio della frequenza (Fourier)
I filtri digitali vengono utilizzati per sfocare e rendere più nitide le immagini digitali.
Alla base del: miglioramento delle immagini, classificazione, estrazione di caratteristiche, riconoscimento di pattern o di contorni, ecc…
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 4: Obiettivo:
Progettare un circuito capace di filtrare un’immagine 64x64 ad 8 bit in scala di grigi utilizzando un kernel di dimensione 5x5 con coefficienti ad 8 bit isotropico.
Trascorsa la latenza del circuito ottenere un pixel filtrato per ciclo di clock.
Project Device:
Pynq-Z2

## Slide 5: Convoluzione bidimensionale
prodotti somme
prodotti somme
 | FILTRO NON ISOTROPICO | FILTRO ISOTROPICO
PRODOTTI |  | 
SOMME |  | 
 | FILTRO NON ISOTROPICO | FILTRO ISOTROPICO
PRODOTTI |  | 
SOMME |  | 
Riduzione delle risorse utilizzate, minore potenza dissipata
Filtro Isotropico di dimensione
Laplaciano tipo 1:
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 6
FilterCircuit
clk
reset
START
read_enable
Pixel_in [7:0]
filtered_pixel [23:0]
data_valid_out
last_elaboration
W,W1,…,W5
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Ingresso-Uscita

## Slide 7: Schema a blocchi del circuito
Buffer Line;
Pre-Adders Module: 4 sommatori CSA a 4 operandi;
1 sommatore CSA a 8 operandi;
Multipliers Module: 6 moltiplicatori di Booth;
Final Adder Tree: 1 sommatore CSA a 6 operandi;
Pipeline Registers;
FSM&Counter: 1 contatore;
1 macchina di controllo.
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 8: Schematic RTL
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 9: Buffer Line
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Perché viene utilizzato?
Finestra di convoluzione:
Zero-padding
Estensione toroidale
25 registri per la finestra
4 FIFO da 59 registri(m-k), costituite cioè da 236 registri
261 registri
Accesso a locazioni di memoria non consecutive
Problema ai bordi

## Slide 10
processing_en (dalla FSM)
L’intera struttura può essere vista come un unico array monodimensionale di registri connessi in cascata da 261 posizioni (da 0 a 260). Attraverso 2 for-generate innestati la finestra viene costruita prelevando i pixel nei registri nelle posizioni: 0-4 per la prima riga della finestra, 64-68 per la seconda riga, 128-132 per la terza riga e così via…
N° cicli di clock affinché il primo pixel arrivi in posizione centrale della finestra (registri che deve attraversare)
= 131
Latenza del circuito = 134 , throughput = 1
N° registri di Pipeline = 3
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Implementazione

## Slide 11: Pre-Adder
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Sono richiesti:
- 4 pre-adder che eseguono la somma a 4 operandi
- 1 pre-adder che esegue la somma a 8 operandi
I circuiti sommatori ricevono in ingresso i valori dei pixel a 9-bit.
Viene utilizzato l’approccio ad albero di somma Carry Save

## Slide 12
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 13: Albero CSA vs Albero RCA
ALBERO CSA | ALBERO RCA
= | 
= | =
ALBERO CSA | ALBERO RCA
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 14: Booth Multiplier e Precomputation Unity
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
MOLTIPLICATORE -> codifica

## Slide 15: Booth Multiplier – Booth encoders
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 16
Ingressi ai multiplexer su 14 bit
Ingressi all’albero di somma finale su 20 bit
Risultato su 23 bit ma troncato a 20 bit
Booth Multiplier – MUX 5 a 1 e Adder Tree
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 17: Booth Multiplier – Schematic
MOLTIPLICATORE = COEFFICIENTE KERNEL
MOLTIPLICANDO = USCITA PRE ADDERS &
PIXEL CENTRALE
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 18: Final Adder Tree
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 19: Counter
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 20: Counter
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 21: FSM – Black Box
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
FSM
clk
reset
START
read_enable
count [12:0]
processing_en
count_en
data_valid_out
last_elaboration
clear_count

## Slide 22: FSM – Diagramma a stati
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 23: Simulazione Behavioral - 1
INIZIO LETTURA
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 24: FSM – Diagramma a stati
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 25: Simulazione Behavioral - 2
INIZIO PROCESSAMENTO PIXELS
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 26: FSM – Diagramma a stati
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 27: Simulazione Behavioral - 3
FINE LETTURA
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 28: FSM – Diagramma a stati
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 29: Simulazione Behavioral - 4
FINE PROCESSAMENTO PIXELS
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 30: Report di timing
WORST NEGATIVE SLACK WNS | WORST HOLD SLACK WHS
WORST NEGATIVE SLACK WNS | WORST HOLD SLACK WHS
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
t | f
t | f

## Slide 31: Report di utilizzazione delle risorse
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 32: Report di dissipazione di potenza senza file .saif
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 33: Report di dissipazione di potenza con file .saif
.saif file PATH : ‘’sim/sim_1/impl/timing/xsim’’
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 34: Testing e Validazione
Lettura dei pixel dell’immagine da filtrare
Inizializzazione del filtro isotropico e scelta dei coefficienti
Generazione della finestra di processing
Waiting dell’output del circuito progettato
Lettura dell’output generato dal circuito progettato
Comparazione dei risultati ottenuti ed errore assoluto
Analisi dei parametri PSNR, SSIM e DSSIM
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 35: Lettura dei pixel dell’immagine da filtrare
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
scrittura

## Slide 36: Inizializzazione del filtro isotropico e scelta dei coefficienti
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Gaussiano
Mediano
Laplaciano 1
Laplaciano 2
Laplaciano 3

## Slide 37: Generazione della finestra di processing
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
..…

## Slide 38: Waiting dell’output del circuito progettato
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Lettura dell’output generato dal circuito progettato
lettura
lettura
..…
scrittura
scrittura

## Slide 39: Comparazione dei risultati ottenuti ed errore assoluto
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 40: Analisi dei parametri PSNR, SSIM e DSSIM
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali

## Slide 41: Conclusioni
DIMES - Unical
A.A. 2022/2023
Progettazione di sistemi digitali
Immagine filtrata tramite filtro isotropico Laplaciano di tipologia 2
Immagine filtrata tramite filtro isotropico Laplaciano di tipologia 3
Errore assoluto e dissomiglianza strutturale tra l'immagine originale e l'immagine filtrata tramite filtro isotropico Laplaciano di tipologia 2
Errore assoluto e dissomiglianza strutturale tra l'immagine originale e l'immagine filtrata tramite filtro isotropico Laplaciano di tipologia 3
Immagine filtrata tramite filtro isotropico Gaussiano
Errore assoluto e dissomiglianza strutturale tra l'immagine originale e l'immagine filtrata tramite filtro isotropico Gaussiano
Immagine filtrata tramite filtro isotropico mediano
Errore assoluto e dissomiglianza strutturale tra l'immagine originale e l'immagine filtrata tramite filtro isotropico mediano

## Slide 42
Grazie per l’attenzione